DOTAZ 1

Žádáme o bližší specifikaci přeložky VO

02.1 - Komunikace Sportovní (jižní úsek)

| 46 | K | 210-001 | Přeložení sloupu VO kompletní provedení | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOVĚĎ: Demontáž stávajícího sloupu, překop, chránička nová kabeláž včetně naspojkování, osazení sloupu na novou pozici.

DOTAZ 2

01.1 - Komunikace Topolová a Sportovní (severní úsek)

| 286118600 | trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 trouby s hrdlem PPKGEM , SN10 PPKGEM-200x6,2x1000 | kus | 60,03 |
| --- | --- | --- | --- |

02.1 - Komunikace Sportovní (jižní úsek)

| 286118600 | trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 trouby s hrdlem PPKGEM , SN10 PPKGEM-200x6,2x1000 | kus | 107,36 |
| --- | --- | --- | --- |

Ve specifikaci položky je trubka z polyvinylchloridu a PPKGEM, což je polypropylen. Jde o rozpor. Žádáme o upřesnění specifikace.

ODPOVĚĎ: Potrubí bude z PVC KG DN200 pevnostní třídy SN8.

DOTAZ 3

Dle technická zprávy a vzorového příčného řezu je skladba komunikace ulice Sportovní:

Konstrukce vozovky: 200 mm štěrkodrť (ŠD), 180 mm vibrovaný štěrk (ŠV), 60 mm asfaltový beton střednězrnný (ACO 11). Celkem 440 mm nové vozovky.

Dle výkazu výměr je skladba ulice Sportovní:

| 561011111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2 |
| --- | --- |
| 585221490 | cement struskoportlandský CEM II/B-S 32.5 R VL |
| 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |
| 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm |
| 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 |
| 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 |
| 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm |

ODPOVĚĎ: Platí konstrukce uvedená ve výkazu výměr.

DOTAZ 4 (který časově předcházel dotazům 1 až 3)

dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce:

1)	Žádáme o uvedení alespoň přibližného termínu zahájení prací.

ODPOVĚĎ: Závisí na přidělení dotace.

2)	Ul.Sportovní – skladba navržená v PD neodpovídá výkazu výměr. Platí výkaz výměr?

ODPOVĚĎ: Viz výše - DOTAZ 3.

3)	Ul.Sportovní – podle PD mají být za obrubou provedeny zelené pásy š.0,5m. Tyto 	položky výkaz výměr neobsahuje. Bude výkaz výměr doplněn?

ODPOVĚĎ: Zelené zatravněné pásy se budou provádět, do nabídkového rozpočtu doplňte následující položky:

| 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 222,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 5,550 |
| 181301102R | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč.nákupu a dovozu ornice | m2 | 222,000 |
| 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 222,000 |

4)	Ul.Sportovní – výkaz výměr – pol.č.46 Přeložení sloupu VO kompletní provedení – chybí jakákoliv specifikace přeložky, nelze ocenit. Žádáme o doplnění PD případně o bližší specifikace položky výkazu výměr.

ODPOVĚĎ: Viz výše - DOTAZ 1.

5)	Ul.Topolová – skladba navržená v PD neodpovídá výkazu výměr. Platí výkaz výměr?

ODPOVĚĎ: Platí výkaz výměr, konstrukce vozovky uvedená v dokumentaci odpovídá výkazu výměr, vjezdy a vstupy (chodník), uvedené v dokumentaci se nebudou v tomto objektu provádět.

6)	Ul.Topolová – podle PD má být za obrubou provedeno ohumusování a osetí travním semenem. Tyto položky výkaz výměr neobsahuje. Bude výkaz výměr doplněn?

ODPOVĚĎ: Zelené zatravněné pásy se budou provádět, do nabídkového rozpočtu doplňte následující položky:

| 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 293,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 7,325 |
| 181301102R | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč.nákupu a dovozu ornice | m2 | 293,000 |
| 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 293,000 |

7)	Ul.Topolová – na větvi B je navržen velmi malý podélný spád (0,4%), což v kombinaci s bodovým odvodněním uličními vpusťmi představuje vysoké riziko vytváření kaluží vzhledem k normovým tolerancím v rovinatosti obrusné vrstvy. Bylo by vhodné buď navrhnout liniové odvodnění nebo alespoň osazení vodícího proužku podél obruby (betonové přídlažby na š.25cm), který by zajistil bezpečné vedení vody k uličním vpustím. Žádáme o zvážení tohoto řešení.

ODPOVĚĎ: Připomínku bereme na vědomí, projektant zvětší podélný sklon na 0,5%, což dle normy již nevyžaduje odvodňovací proužky.